电感耦合等离子体质谱法测定婴幼儿辅食中Pb、Cd的含量

王继龙1

(1.钢研纳克检测技术股份有限公司，北京 100094）

摘  要： 采用硝酸和双氧水，于微波消解法条件下200℃溶解样品，选择质量数207Pb，111Cd为分析质量数，使用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定婴幼儿辅食中Pb， Cd含量。各元素校准曲线线性相关系数r为0.9998-0.9999，线性关系良好；方法中各个元素测定下限为0.00026ug/g-0.00029ug/g之间，米粉回收率为96.8%-98%之间，并使用标准样品进行验证。

关键词： 婴幼儿辅食，微波消解，元素测定

婴幼儿辅食是一类添加适量营养成分以补充婴幼儿营养的辅助食品，主要用于补充婴幼儿身体成长所需的必须营养物质。其有害重金属对儿童伤害很大，其含量有严格的限定，因此检测婴幼儿辅食中的重金属元素含量非常重要。

# 1 实验部分

## 1.1 主要仪器及工作参数

电感耦合等离子体质谱仪（钢研纳克检测技术有限公司）；高纯氩气（纯度不小于99.999%），具体工作参数见表1

表1  ICP光谱仪器主要工作参数

| 仪器工作参数 | 设定值 | 仪器工作参数 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频功率／W | 1350 | 辅助气流速／L·min-1 | 1 |
| 冷却气流速／L·min-1 | 15 | 蠕动泵转速/rpm | 35 |
| 载气流速／L·min-1 | 1.03 | 进样时间/s | 25 |

全功能型微波化学工作平台：上海市屹尧仪器科技发展有限公司。

## 1.2 试剂

Pb， Cd，Be，Rh，Re单元素标准储备溶液（国家钢铁材料测试中心）：1000 µg/mL；

硝酸（ρ约为1.42 g/mL），优级纯；双氧水，优级纯；

实验用水均为二次去离子水。

## 1.3  样品处理

准确称取0.5 g（精确至0.0001 g）试样，放入聚四氟乙烯微波消解罐中。加入6mL硝酸，放置半小时，而后加入6mL硝酸，半小时后加入0.5ml双氧水，双氧水分次每隔半小时加入，共加入2ml，每次加入硝酸和双氧水后，盖上取出压力膜的盖子。放置过夜，转移至微波消解仪中。而后使用微波消解样品，缓慢升温，使得最高消解温度为200℃，保持20min。等样品完全冷却至室温后，使用水域60℃加热微波消解罐2h，冷却后转移样品至50mL容量瓶中，加入Be，Rh，Re内标。定容摇匀待测。随同做空白试验。

## 1.4  标准溶液系列的配制

取5个100 mL容量瓶，分别加入各待测元素的标准溶液，补加2mL硝酸，定容，摇匀。此标准溶液系列中各元素含量见表2。

表2  标准溶液系列中各元素含量

Table 2   Content of each element in the standard solution series        μg/mL

| 元素Element | Pb | Cd |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 0 | 0 |
| 标准1 | 0.5 | 0.5 |
| 标准2 | 1 | 1 |
| 标准3 | 5 | 5 |
| 标准4 | 10 | 10 |

# 2 结果与讨论

## 2.1 质量数选择

在实际测试过程中，Pd，Cd不需使用碰撞。

表4  各元素分析线

Table 4  Spectral lines of each element

| 元素 Elemnet | Pb | Cd |
| --- | --- | --- |
| 质量数 Mass number | 207 | 111 |

## 2.2 校准曲线和检出限

按照仪器设定的工作条件对标准溶液系列进行测定，以待测元素质量浓度为横坐标，强度为纵坐标，绘制校准曲线，结果见表5。在仪器最佳工作条件下对标准溶液系列的空白溶液连续测定11次，以3倍标准偏差计算方法中各待测元素检出限，以10倍标准偏差计算方法中各待测元素的测定下限，结果见表5。

表5 各元素的线性回归方程和检出限

Table4  Linear regression equation of each element and detection limit

| 元素 Elements | 线性范围 Linear range/((g/mL) | 相关系数 Correlation coefficient | 检出限 Detection limit/(ug/g) | 测定下限 Limit of determination/(ug/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0-10 | 0.9998 | 0.00026 | 0.00086 |
| Cd | 0-10 | 0.9999 | 0.00029 | 0.00096 |

# 3 样品分析

## 3.1 精密度和回收率试验

按照实验方法测定米粉样品中Pb、Cd、Cr、As，并进行加标回收试验，结果见表5。

表5  微波消解法回收率试验

Table5  Precision and recovery test

| 元素 Element | 测定值 Found/（μg/g） | 加入量 Added/（μg/g） | 测定总值 Total found/（μg/g） | 回收率 Recovery/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.11 | 5 | 4.95 | 96.8 |
| Cd | 0.05 | 1 | 1.03 | 98 |

## 3.2 实验结果

采用微波消解法对样品进行测试，并使用GBW(E) 100349 大米标样进行验证，测定结果见表7。

表7  样品测定结果

Table 7  Determination results of sample  μg/g

| 元素Element | 米粉 | 儿童饼干 | 儿童面条 | 磨牙棒 | GBW(E)100349 标准值 | GBW(E)100349 测试值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 0.11 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | 0.15±0.02 | 0.141 |
| Cd | 0.05 | 0.007 | 0.009 | 0.071 | 0.41±0.02 | 0.379 |

# 4 结论

采用硝酸和双氧水及微波消解法溶解样品，使用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）测定婴幼儿辅食中Pb、Cd含量。各元素校准曲线线性相关系数r为0.9998-0.9999，线性关系良好；方法中各个元素测定下限为0.00026ug/g-0.00029ug/g之间，回收率为96.8%-98%之间，并使用大米标样（GBW100397）进行验证，结果准确可靠。本方法适用于婴幼儿辅食中重金属元素的准确测定。